## Slide 1: ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Учебно-демонстрационной
компьютерной программы
«Электрические цепи постоянного тока»
Демонстрация, эксперимент, обучение, проверка знаний.
Для учащихся школ 9-11 классов.

## Slide 2
Здравствуйте,
уважаемый ценитель нового!
Сейчас у Вас в руках презентация компьютерной программы
«Электрические цепи постоянного тока »
демонстрация, эксперимент, обучение, проверка знаний.
Это означает, что сейчас каждый просматриваемый лист есть только фотография какого-то мгновения из программы, то есть ничего изменить невозможно, только смотри, сравнивай и думай.
При работе с самой программой всё оживает, каждый миг будет
соответствовать реальному состоянию при любом изменении любого
параметра в рассматриваемых схемах. При этом все показания приборов будут точно соответствовать существующим законам и закономерностям электротехники.

## Slide 3
Предлагаемая Вашему вниманию программа
« Электрические цепи постоянного тока»
имеет в своем активе :
-- блок изучаемых тем :
последовательное соединение сопротивлений;
параллельное соединение сопротивлений;
потери напряжения в проводах;
закон Ома для полной цепи;
-- блок экзаменационный;
-- блок анализа экзаменационных работ;
Все эти блоки показаны своими названиями на клавишах в странице « ОГЛАВЛЕНИЕ»
Каждая изучаемая тема имеет , в свою очередь , свои функциональные блоки и узлы:
-- блок - учебный материал ;
-- блок - схема электрическая;
-- блок - самоучитель ( репетитор);
-- блок - контроль и самоконтроль за качеством усвоения учебного материала;

## Slide 4
Рис.1. ЭТО
ОГЛАВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Рис.2.
Рис.3.
Каждая тема в программе содержит свой необходимый минимум учебного материала (см.рис.2) и свою электрическую схему (см.рис.3). Электрические схемы срабатывают в одно мгновение и показывают происходящие изменения в электрической цепи в данный момент, если задать величины её элементов (а на это потребуется всего примерно 7-10 секунд). Благодаря этому данная программа является отличным «живым» наглядным пособием, при этом быстродействующим, быстросменным и многофункциональным.
Программа может обеспечить за счёт большого числа тестов самообучение и контроль за качеством усвоения учебного материала, при этом обучающийся может сам себя проверять с помощью электрических схем или выдаваемых ему советов.
Гарантия того, что Вы успешно овладели и поняли весь учебный материал указанных тем, служит зачтенная экзаменационная работа, которая оценивается программой автоматически по окончании экзамена.
Программа может выдать распечатку контрольных вопросов и ответов на них, помогая этим обратить внимание обучающегося на упущенные моменты.
Учитывая, что распечатки экзамена именные, то любые трения (учитель—ученик—родитель) по вопросу недоверия оценке сама программа исключает.

## Slide 5
Для учителя эта программа (наглядное пособие) будет служить живой, мобильной демонстрацией решения любых задач и проблемных вопросов, большинство которых не ставит и даже не может поставить ни один из учебников. Учитель может с помощью этой программы решить и показать решение стольких неожиданных, порой, казалось бы, невероятных задач и проблем, сколько он сам способен их придумать. И это будет сделано без нудных действий на доске с мелом и тряпкой, даже с фломастером, а быстро и просто, красиво и умно, даже интересно – с помощью «живых» схем данной программы.
В этом данная программа сильно выигрывает у учебника, даже если он очень хорошо и в цвете иллюстрирован. При этом , заметьте, сколько раз вы будете погружать в познание своими вопросами ученика (или он сам это сделает), столько раз будет происходить расширение его кругозора и глубины понимания учебного материала.
В качестве примеров на следующих страницах презентации Вам будут показаны несколько (из множества) возможных вопросов и их решений на схемах программы.
Сейчас каждый показываемый фрагмент будет «застывшее» мгновение, а при работе с программой всё это можно будет наблюдать в динамике: меняя какой-то параметр в схеме, можно увидеть само изменение параметра и наблюдать последствия этого изменения.
Управление программой и её задачами осуществляется одним кликом левой кнопки мыши, поставив курсор в нужное место на экране.

## Slide 6
ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ПРОГРАММЫ
Практически данная программа позволяет изучить и последовательную электрическую цепь, и параллельную, и смешанную. Можно смоделировать и свёртывание электрических схем, определять величины эквивалентных сопротивлений (Rэ) и показывать их действие.
Программа позволяет изучать и полную электрическую цепь (от влияния величин тока нагрузки и внутреннего сопротивления источников, вплоть до наблюдения величины тока короткого замыкания, величины ЭДС источника, величины падения напряжения на зажимах источника при различных нагрузках).
Для более глубокого развития понимания процессов, происходящих в электрических цепях, программа содержит тему «Потери напряжения в проводах».
(В обычных школах нет этого раздела в программах физики, а вот технические училища, лицеи изучают эту тему , да и при подготовке учеников к олимпиадам дополнительные развивающие сведения не будут лишними ).

## Slide 7
Чтобы открыть следующую страницу в программе, надо поставить курсор на свободное место титульного листа и сделать один клик мышкой.
Открывшаяся следующая страница покажет вам оглавление программы.
Указанная выше рекомендация действует только в самой программе, Вам сейчас надо просто перевернуть страницу .

## Slide 8
Вы открыли оглавление программы.
Здесь сосредоточена вся база программы и элементы её управления.
Перелистывайте страницу

## Slide 9
Именно с этой странички программы Вы будете открывать нужную тему или задачу.
(для примера )
(Для этого надо курсором указать на нужную клавишу и сделать один клик мышкой ) Напоминаю, что заказываемую команду будет исполнять только сама программа . Программные команды в презентации НЕ действуют!
переверните эту страницу
Вы вошли в ОГЛАВЛЕНИЕ учебной программы.
Темы для изучения - первые четыре клавиши в соответствии с названием темы каждая.
Остальные клавиши выполняют задачи соответственно их надписи.

## Slide 10
Пример 1.
Курсор был поставлен на клавишу « ? Помощь » в оглавлении и сделан был один клик мышкой.
Для вас открылась страница (помощь) с советами, как управлять самой программой.
Для выхода из этого листа ( и чтобы снова оказаться в оглавлении ) надо указать курсором на клавишу «Закрыть» в этом листе и сделать один клик мышкой. Сейчас эта команда НЕ СРАБОТАЕТ т.к. она БУДЕТ выполняться ТОЛЬКО В САМОЙ ПРОГРАММЕ.
Перелистывайте страницу

## Slide 11
Пример 2.
Курсор в оглавлении был на клавише с темой «Закон Ома для полной цепи» и был сделан один клик мышкой.
Этап 1.
Для вас открылся лист с минимальным, но совершенно необходимым, набором теории по данной теме.
В этом примере рассмотрим, как работает программа, если выбрана какая-нибудь заданная тема для её изучения .
(заходя в любую выбранную Вами тему, программа
будет срабатывать в два этапа)
Перелистывайте страницу

## Slide 12
Предполагается, что учащийся запишет у себя этот учебный материал и осмыслит его.
После изучения теории надо закрыть этот лист и перейти на следующий лист с электрической схемой (Этап 2), где любые теоретические положения (для данной темы) можно увидеть в практическом исполнении в самой схеме.
Для перехода к схеме электрической надо поставить курсор на клавишу «Закрыть» в этом листе и сделать один клик мышкой. ( это и будет Этап 2. ).
Перелистывайте страницу

## Slide 13
Этап 2.
Вы вошли в электрическую схему по теме «Закон Ома для полной цепи»
Кнопки слева –
для исполнения соответствующих команд
Сама
схема --
В окнах
выставляют нужные величины
А в этих окнах
наблюдают, что будет происходить в схеме в соответствии с теорией.
График -- покажет для каждой ситуации тот график функции , которую Вы закажете в окнах по осям «X», «Y». Запускают график через кнопку «Обновить график». Не забыли, что эту команду , как и любые другие , может исполнять только сама программа ? В презентации на слайдах эти команды НЕ ИМЕЮТ СИЛЫ . Перелистывайте страницу.

## Slide 14
Измерительные приборы, применяемые в схемах программы.
1. Источник питания
Он показан клеммами + О О - и куда включён.
Величина напряжения указана в окне:
Саму величину заказывают по желанию скачком или
плавно (больше, меньше через один вольт).
Для работы лучше брать малые целые величины, что обычно применяют в жизни, чтобы легче было вести расчеты в уме и делать выводы.
2. Вольтметры
На каждом участке электрической цепи подключены свои вольтметры
-- они показывают то текущее значение, которое будет получаться в
данной ситуации, в данный момент.
Эти вольтметры не настраивают, они сами только измеряют, но всегда
готовы к измерению.

## Slide 15
3. Амперметры
Электрический ток – его протекание в цепи показывают стрелки, а
измеряют ток, подводя курсор к стрелочке. Появившаяся надпись
указывает какой ток и его величину.
Куда курсор подведён – там и производится измерение тока.
( ток в амперах, так как напряжения в вольтах, а сопротивления в Омах).
4. Сопротивления
Величина сопротивления в схемах выставляется (заказывается) в окне около каждого сопротивления (тоже можно менять плавно или скачком).
5. Схемы электрические
уже собраны, имеют небольшое число участков, чтобы не пугать
ученика, но их можно трансформировать:
а) уменьшать число участков (сделать R=0 к. н. участка);
б) добавлять число участков (сделать R≠0 нужного участка);
в) включать или отключать сопротивление через выключатель (S);
г ) замыкать участок накоротко (через выключатель S и R=0);
д) разрывать участок – выставить сопротивление этого участка
равным 9999.

## Slide 16
Следует добавить:
-- хотите сделать обрыв в электрической цепи --- поставьте величину сопротивления нужного участка побольше (например, 9999), а подаваемое напряжение установите маленькое (например, 9 В).
В этом случае ток в цепи будет очень, очень малый (0, 0009 А), т.е. весьма близко к реальному обрыву в цепи.
В окнах сопротивлений, токов и напряжений помещается четыре знака.
-- если хотите сделать короткое замыкание, то поставьте величину сопротивления на нужном участке равным (0). В этом случае сопротивление на участке следует считать просто куском проводника.
-- нажатие на кнопку «Помощь» в конкретных темах будет открывать страницу с теорией для этой темы. Каждая тема в программе начинается именно с набора самого необходимого учебного материала для данной темы.

## Slide 17
Так было до постановки задачи
Так выглядит поставленная задача,
а после замыкания выключателя S1 и подачи питания кнопкой «Вкл», виден получаемый ответ ( падение напряжения на зажимах источника и ток в цепи), а на графике – заказанная функция :
«поведение падения напряжения на зажимах источника от изменения сопротивления нагрузки».
Вот теперь можно наблюдать царство эксперимента – что хочешь меняй и тут же наблюдай, что получается !! Так можно и нужно работать с ЛЮБОЙ СХЕМОЙ и В КАЖДОЙ теме.
Uзаж. = ? и Iн. = ? (наблюдают)
Какое будет падение напряжения на зажимах источника и ток в цепи ?
Пример задачи : Eист. =12 в ; rист=4 Ома ; Rн=8 Ом ; (устанавливают)

## Slide 18
Именно в этот момент учитель должен ставить проблемные вопросы, ответы на которые обсуждаются с учениками, выбирается какое-то решение, а когда договорились – учитель включает питание в схеме, и она начнет показывать правильный ответ, который обязательно будет соответствовать законам теории.
Сколько разных проблем сумеете задать, столько раз получите наглядных ответов немедленно, столько раз ученики будут расширять горизонт своих знаний, но теперь ОНИ всё это САМИ ВИДЕЛИ(!), и оказывается, «в учебнике-то об этом тоже было написано, только не так понятно, как стало сейчас».
Для примера – несколько проблемных вопросов по этой теме.
-- Падение напряжения на зажимах (UЗаж) и ЭДС источника (εист) измеряют, подключая вольтметр на клеммы источника. Величина замеров будет одинакова? (И тут же на схеме показать, но после ответа ученика)
-- εист = 12 В. К зажимам этого аккумулятора подключили фару. Сколько вольт на фаре? заказать : ЭДС = 12 В, сопротивление нагрузки = 10 Ом ; rист.=4;
после включения питания наблюдать падение напряжения на зажимах и ток, сравнивая с ЭДС источника.
-- А если подключить две фары (конечно параллельно)?
всё, как прежде, но сопротивление нагрузки – 5 Ом, ведь два равных параллельных,
снова наблюдайте изменения и сравнивайте их.

## Slide 19
-- фара включена на зажимы аккумулятора. На ней – 11 В. Сюда же подключим вторую такую же фару. Сколько вольт будет на второй фаре?
А на первой в этом случае? И опять тут же показать на схеме, но после ответа учеников ;
на схеме сначала поставить Rн, а потом Rн/2 .
Наблюдать за вольтметром на зажимах.
-- аккумулятор простоял в гараже всю зиму без включения. Напряжение на его зажимах оказалось около 12 В. Подключили его, но стартёр не включается. В чём причина?
Меняйте rист в большую сторону, не меняя нагрузки, и наблюдайте падение напряжения на зажимах, сравнивая с величиной ЭДС, получаем ответ.
-- какой источник питания лучше: с большим внутренним сопротивлением или с малым?
-- сколько вольт падает на внутреннем сопротивлении источника? Отчего зависит эта величина?
-- что такое «ток короткого замыкания» для источника ? Rн = от 10 до 0 плавно менять, наблюдать за током Iн
-- Оба источника с ЭДС = 12 В, но с разными внутренними сопротивлениями. Оба замыкаются накоротко. У них будет по величине одинаковый ток короткого замыкания? Все, как в предыд. примере, но при разных rист. . См. за током I н. .

## Slide 20
-- ток короткого замыкания для разных источников одинаковой величины?
-- для данного источника с его ЭДС и внутренним сопротивлением может быть получен ток больше, чем ток короткого замыкания?
-- почему нельзя допускать короткого замыкания аккумуляторам, любому источнику питания?
Сколько раз сумеете задать ученику этих проблемных « почему », столько раз ОН УВИДИТ правильных ответов, столько раз будет расширяться его глубина познания этого учебного материала.
Уровень сложности самих « почему » и их количество зависит только от учителя, а эта компьютерная программа всегда готова помочь ЕМУ их РЕШИТЬ и ПОКАЗАТЬ РЕШЕНИЕ.
Следует обратить особое внимание на то, что с помощью этой программы значительно экономится учебное время , так как смена ситуаций в схемах под конкретный вопрос требует всего 7 – 10 секунд, а решение уже готово.
Если программа используется через проектор, то вся аудитория участвует в обсуждении и наблюдает решения.
Применив ноутбук и проектор с экраном, вы сможете использовать эту программу даже в любом классе.

## Slide 21
Для того, чтобы оценить высокую демонстрационную возможность этой программы, предлагаю взглянуть ещё на один фрагмент, хотя бы на тему «параллельное соединение сопротивлений».
Управление программой точно такое же, как было описано выше:
-- зайдите в оглавление
-- выберите тему «Параллельное включение сопротивлений»
-- снова будет лист с теорией, закройте его.
-- появилась сама схема.
Как видите, схема простая, не пугает учеников, но её можно моделировать множеством вариантов.
Например. Нужно чистое параллельное соединение.
Закажите :R1=0, R3=0, S1 - включить, нужные величины R2, R4, Uист заказать по желанию.
Для простоты расчётов при размышлениях ---- берите небольшие целые величины.
Например, R2=20, R3=30, Uист =45 В. Теперь ставьте проблемы и смотрите ответ.

## Slide 22
По заказу выставлены величины R2, R4, Uист.
(из предыдущей страницы )
1.
2.
Включён выключатель S1, включено питание.
3.
Сопротивлений R1, R3 нет, это теперь куски проводов.
4.
Наблюдать выводы в окнах: Rобщ, Iобщ, U1, U2,3, U3.
-- Сколько вольт на R4 , а на R2? Почему так? См. U2 ,3
-- Посчитайте по формуле общее эквивалентное сопротивление участка «2 – 3» Компьютер не ошибается? См.Rобщ.
-- каким по величине оказывается эквивалентное (Rэ ) сопротивление по сравнению с величинами R2 и R4? См. Rобщ. , сравни с R2 и R4
-- если сделать R4=10, то каким станет эквивалентное сопротивление (Rэ)? установить R 4 =10,(затем 100 для сравнения), наблюдать за R общ., включая, выключая S1. Наблюдаемый вывод : 1). при параллельном соединении величина R экв. всегда меньше величины меньшего сопротивления. 2).Следует обратить внимание на токи Iобщ., I1, I2, их изменение по величине , баланс токов в узлах «2» и «3» ,заказывая изменения величин сопротивлений и (или) напряжения питания.

## Slide 23
Вы установили следующие параметры схемы:R1=10Ом,R2=7ОмR3=15 ОмR4=20 Ом Uист.= 45 В.
Трансформация схемы в «Смешанное соединение сопротивлений» произошла , если замкнули ключ S1.
Изменяя к.н. один параметр ( размыкание ключа S1; напряжение Uист. или величину к.н. R) можно будет увидеть изменения всех токов (Iобщ,I1; I2; I3;), сопротивленияRобщ. И всех падений напряжений ( U1,U2,3 , U3) но , все это сразу в одно мгновение человек увидеть не способен ! Поэтому…

## Slide 24
Поэтому ,совет от автора (из личного опыта): “никогда не пытайтесь наблюдать сразу все изменения в схеме, даже от одной замены к.н. параметра “ ! Лучше указать куда следует смотреть, а изменение параметра произвести нес-колько раз «вот было - стало, было - стало , было –стало». Только в этом случае точно не ускользнет происходящее! Очень верно говорят :”За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь”. Так и у нас в рассматриваемом случае : только одно изменение ключом S1 (выключить) вызовет в 8!местах в схеме изменение величин параметров. НЕ СУМЕТЬ УВИДЕТЬ ВСЕ СРАЗУ, да, похоже, и не надо. Лучше — концентрируйте внимание, указывая, куда надо смотреть, больше пользы будет.
В первую очередь надо смотреть туда, где Ваш проблемный вопрос решается. Например: в нашей схеме рассматривается вопрос «баланс токов в узле». “Он всегда сохраняется ?”- (делаете изменения Uист.или Rлюбое) и наблюдаете за изменениями именно токов, не оглядываясь на все вольтметры и на R общ. , где тоже произойдут изменения показаний. Этот совет полезен при каждом эксперименте. Как выглядят экспериментальные мгновения для данного случая см. на следующую страницу.

## Slide 25
Рис.1--- начальное состояние, сравнивайте с ним состояния на Рис.2 и Рис.3 .
Сейчас при заданных R и Uист. видим все токи.. «Баланс токов» в узле «2» выполняется? Iобщ.= I1+I2 «1,49 = 1,1+0,38=1,49»! “ДА”. НО будет ли он выполняться при изменении любого R ( см. Рис.2) или напряжения питания ( см. Рис.3) ?. При работе с программой все изменения токов видно непрерывно , пока меняются величины R или напряжения. На Ваших рисунках (Рис.2 и Рис.3) в презентации это выглядит только как застывшее какое-то мгновение ! НО эффект ,однако, ясен.
Рис.1.
Рис.2
Рис.3
на рис.2. изменяли только R3, но токи изменились везде. ОДНАКО « баланс токов» в узле «2» СОХРАНЯЕТСЯ ! 0,995 =0,738(I1)+ 0,258(I2=0,996 ( Iобщ.)
на рис.3 изменили только напряжение Uист.=21 в. , снова в с е токи изменились, но « баланс токов» в узле «2» опять есть !
0,695=0,515+0,18=0,695
ЭТО ЗАКОН ЛЮБОГО УЗЛА! : “какая величина тока входит в узел , ровно столько в сумме и выходит из узла” !
Notes: 11

## Slide 26
Вам сейчас был показан один проблемный вопрос из конкретной
темы , а таких вопросов столько, сколько может и хочет поставить
по этой теме учитель. При этом решаются все они по принципу ,
показанному на предыдущей странице . Аналогичным образом идет
применение рассматриваемой программы в любой из четырех тем ,
предлагаемых для изучения цепей постоянного тока .
Рискну еще раз напомнить: ставьте проблем сколько хотите , какие
хотите , а правильный ответ всегда ищите в показаниях на схемах
в изучаемой теме , НО ОЖИДАЕМЫЙ ОТВЕТ СНАЧАЛА ПУСТЬ ДАДУТ
УЧЕНИКИ ,а потом Вы им показываете и, если надо, подсказываете.
Вот теперь пойдет наглядная , живая , интересная учеба.
Ученики довольны ,что все видно и понятно ,а учитель у них чудо ,
НАСТОЯЩИЙ ВОЛШЕБНИК !
Итак, мы разобрались с работой блока изучаемых тем и частично
познакомились с идеями методики , применяемой при работе с программой ,
теперь следует посмотреть, как работает программа в разделе контроль и
самоконтроль за качеством усвоения учебного материала.
Этот раздел программы предназначен , в основном , для
ученика , но и для учителя будет тоже хорошим помощником.

## Slide 27
Для ученика эта программа даёт то же самое, что и
для учителя, только он, зная свой ответ на вопрос,
проверяет его правильность через данные, которые
выдаёт ему схема, смоделированная под заданный
вопрос.
Если предполагаемый ответ совпал с решением в схеме – ученик доволен – он знает!
А вот если схема выдаёт другой ответ, отличный от предполагаемого учеником, то тут вступает его мозговая атака: почему не так, что не учёл, что я забыл (не знал)?
Пользуясь подсказками программы или советом учителя, ученик добивается верного ответа – он учится познавать!

## Slide 28
Каждая тема содержит узлы самоучителя и самоконтроля качества усвоения
учебного материала. Ученик ,записав и осмыслив теорию , получает доступ к
серии проблемных вопросов , ответ на которые он сравнивает с кодовыми .
Если , вдруг , ответ окажется НЕ верный , то в специальном окне ему выдается
резюме и совет : на что надо обратить внимание или , что надо сделать , чтобы
убрать ошибку. В этой ситуации ученик имеет доступ к схеме электрической и ,
заказывая ( моделируя) , свою задачу , получает (в и д и т ) правильный ответ.
Теперь ему надо обязательно домыслить : « почему это так получается ? » .
Естественно, если у него было слабое восприятие теории и даже подсказки
ничего не дали , ТО ЕМУ В ЭТОТ МОМЕНТ НУЖЕН ПОМОЩНИК- консультант,
лучше учитель.
Если ответ был правильный , то тоже предлагается короткое резюме и следует
приглашение к следующему вопросу . В каждой теме таких проблемных
вопросов - десять. После успешного ответа на все кодовые вопросы
ученику предлагаются еще 6 – 10 дополнительных ( в разных темах разное
количество ) проблемных вопросов , которые предназначены для дальнейшего
расширения знаний . Ответы на эти вопросы уже не комментируются , но их
наблюдают в схемах , которые смоделированы под каждый конкретный
дополнительный вопрос. Предполагаемый ответ ученика должен совпасть
с происходящим в схеме. ИМЕННО НАБЛЮДАЕМОЕ В СХЕМЕ И ЕСТЬ
ВЕРНЫЙ ОТВЕТ !
Очень рекомендую , хотя бы иногда , понаблюдать со стороны , тихонько , за
эмоциями ученика , когда у него , наконец , совпало предполагаемое с
действительным ! Необычное зрелище ! И эти глаза … ! « ОН » познал и уже
увидел это ! Многого стоит быть участником такого .
Порадуйтесь за него и за себя тоже , ведь это ВАША заслуга.

## Slide 29
Познакомьтесь, как выглядит принцип самообучения и самоконтроля в программе.
Подобным образом разбирается каждый проблемный вопрос в любой теме программы.
1. Заказывается проблемный вопрос (задача).
Моделируя эту задачу в схеме электрической, можно наблюдать подтверждение вашего решения, или, если хотите, получить данные правильного ответа.
2. К заданному вопросу прилагаются три закодированных ответа.
3. Выбранный правильный ответ отмечается соответствующим кодом – ответ дан.
4. Каждый ответ в специальном окне резюмируется (верно-неверно) и сопровождается соответствующими пояснениями (это либо подсказка для правильного решения, либо подтверждение правильности вашего решения).
5. Только после правильного ответа на предыдущий вопрос автоматически выдаётся следующий. Вопросы можно и самостоятельно перелистывать.
Пример показан на следующей странице, предполагая, что 6 предыдущих вопросов были решены. Сейчас для ответа выставлен вопрос №7.

## Slide 30
Рис.6
Рис.7
Вы отвечаете на вопрос №7, выбрав код предполагаемого верного ответа (в нашем случае был сделан ответ «б»). В окне выдаётся резюме – ошибка, подсказка говорит, где она. После размышления выбирается новый ответ (см.рис.7)
Поразмыслив, принимаем решение, что надо было отвечать кодом «а». После ответа кодом «а» опять в окне выдаётся резюме, и обязательно пояснение, чтобы подтвердить правильность пути вашего размышления.
После правильного ответа на данный вопрос вызывается следующий, снова даёте ответ по подобию(на рис.6 и 7), и так до последнего вопроса. Идёт практическое обучение. При этом на заданный вопрос всегда можно получить верный ответ, моделируя ситуацию в схеме.

## Slide 31
рис
Рис.8
Рис.9
ЗАЧЁТНАЯ РАБОТА ПО РАЗДЕЛУ «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ТОКА»
После изучения всех тем учащийся приглашается на экзамен для определения качества усвоения учебного материала по данному разделу. Для этого в оглавлении клавишей «Экзамен» вызывается регистрационная карточка, куда записывается фамилия и имя экзаменуемого. После нажатия на клавишу «ОК» Вы увидите условия для зачёта экзаменационной работы (см.рис.9)
Вы зарегистрированы, и получили приглашение на экзамен. Нажатием клавиши «Экзамен» вам будут выданы поочерёдно десять вопросов.
Для каждого вопроса нужно выбрать правильный, на ваш взгляд, ответ и кодом отметить его. После ответа появляется следующий вопрос, и т.д.
(верно или неверно вы отвечаете – будет известно в конце экзамена).
См.рис.10 и 11.

## Slide 32
Рис.10
Рис.11
На вопросы с 1-го по 9-й уже были даны
ответы, остался последний. В каждом вопросе, при необходимости, можно было запрашивать и смотреть вид самой схемы или графика, чтобы понять суть заданного вопроса. Сейчас, в 10-м вопросе, это и выполним. Схему или график вызывают нажатием соответствующей клавиши. Сейчас нам нужен график, его и вызываем (см.рис.11),нажимая на клавишу «Показать график» .
Сравнивая сам график и вопрос к нему, ищем в ответах нужный, по нашему мнению, и его кодом делаем ответ.
Вопрос был последним, поэтому, после ответа на него, программа выдаст сразу заключение по результату экзамена. (см.рис.12 на следующей странице).

## Slide 33
Рис.12
Перед Вами – заключение по проведённой экзаменационной работе и соответствующий вывод.
Чтобы определить, где были допущены ошибки, из какой темы, надо вызвать файл отчёта, нажав, соответственно, клавишу «файл отчёта». (См. сл. страницу, рис.13)

## Slide 34
Рис.13
Перед нами распечатка проведенной экзаменационной работы. Во-первых, отчёт именной. Это Ваш результат экзамена. Во-вторых, видно, на какие вопросы дан верный ответ, а на какие – неверно. По самому вопросу видно, в какой теме у учащегося пробел. Эту тему ему нужно ещё раз проштудировать. Затем снова выйти на экзамен. Этот отчёт можно распечатать, если послать команду, нажав клавишу «Печать».

## Slide 35
Как видите, уважаемый собеседник, предлагаемая Вам программа действительно многофункциональная и проста в управлении. Что более ценно для Вас – живая демонстрация, возможность самообучения или самоконтроля, может скорость получения правильного ответа, а может, даже , практическая возможность применения ее в быту --- судить потребителю.
Лично мне, как преподавателю, больше всего нравится в программе живая демонстрация происходящих процессов, позволяющая показывать и видеть то, о чем формулы только лишь говорят.
Сегодня учитель, имея в своём арсенале компьютерную технику с ее богатыми возможностями, должен получать для работы с учениками хорошие методические пособия, удобные для применения в современной технике. При этом наиболее удобны учителю в работе будут компьютерные методические разработки в объеме отдельных тем дисциплины (не весь учебник целиком, и не поурочные разработки, а именно по темам) . Обязанность учителя – создать свои поурочные метод. разработки, которые именно ему удобны, сделаны в его манере вести объяснение и диалог с учениками, соответствуют его темпераменту. Каждый учитель -- индивидуум: что ему хорошо и удобно, другому может вообще не годиться. Поэтому поурочные разработки – учитель должен сам себе сделать на свой вкус, имея тематическую разработку. Разработка целого учебника не может быть так подробно методически разработана для работы, как какая-нибудь отдельная тема (уже потому, что такой задачи не стоит), хотя компьютерные учебники совсем отрицать не стоит.
Программа, с которой Вы познакомились, относится именно к компьютерной тематической разработке. В настоящее время программа имеет статус «авторская» и в розничной продаже пока не существует.
Продемонстрированная Вам программа может быть использована учителем не только как уже готовый метод. материал, но и как базовый, для создания своих методических разработок (поурочные, проблемные, воспитательные и т.д.), необходимых для защиты при повышении Вам разряда или квалификации, при подготовке к олимпиадам.